Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2019 № 1836

Валдай

Об актуализации схемы теплоснабжения

Костковского сельского поселения

Администрация Валдайского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Костковского сельского поселения, утвержденную решением Совета депутатов Костковского сельского поселения от 04.07.2013 № 115 «Об утверждении схемы теплоснабжения Костковского сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.10.2019 № 1836

Схема теплоснабжения 
Костковского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Костковского сельского поселения Валдайского  района Новгородской области является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план Костковского сельского поселения.

- Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

2.1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

2.3.  Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

2.4. Обеспечение жителей Костковского сельского поселения тепловой энергией;

2.5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Костковского сельского поселения;

2.6. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- Характеристика Костковского сельского поселения.

- 3.1. Костковское сельское поселение – муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе Новгородской области России и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных образований (поселений). Площадь Костковского сельского поселения составляет  247 кв.км.

3.2. На 01.10.2019 в Костковском сельском поселении проживает 412 человек. Костковское сельское поселение находится на Валдайской возвышенности в юго-восточной части Новгородской области (в 140 км от г. Великий Новгород), на севере Валдайского района и входит в Валдайский район Новгородской области. Сельское поселение расположено в тридцати километрах от города Валдай, граничит с Рощинским и Яжелбицким сельскими поселениями.

Костковское сельское поселение в соответствии с Областным Законом Новгородской области «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района и наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров» от 22 декабря 2004 года № 371-ОЗ, Уставом Костковского сельского поселения от 26 декабря 2005 является муниципальным образованием с административным центром в д. Костково.

3.3. В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 08.04.2008 №121 «О реестре административно-территориального устройства области» в состав Костковского сельского поселения входят 22 населенных пункта: д. Брод, д. Буданово, д. Быково, д. Ватцы, д. Дерганиха, д. Еглино, д. Ильюшкино, д. Костково, д. Лучки, д. Лысино, д. Мыза, д. Некрасовичи, п. Приозерный, п. Рыбный, д. Сельско, д. Серганиха, д. Соколово, д. Сопки, д. Стекляницы, д. Теребень, д. Усиха, д. Усторонье  и садовое товарищество «Нерцы».

3.4. Населенный пункт д. Костково является административным центром муниципального образования Костковское сельское поселение и занимает территорию площадью 71,9 Га. Административно-общественный центр сформирован в центре поселка и представлен администрацией, школой, детским садом. Зона здравоохранения сформирована в центре и представлена ФАПом. Жилая застройка состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, имеются 4 многоквартирных дома в центре деревни. Зона коммунально-складской застройки находится на западе населенного пункта. Улицы с твердым покрытием и грунтовые.

В д. Костково теплоноситель от котельной № 24  получают одноэтажные жилые дома блокированной застройки, а так же четыре 2-х этажных дома по двенадцать квартир. 100% всех жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. По информации Администрации муниципального образования Костковского сельского поселения общая площадь жилых помещений в 2019 году составляет 17,38 тыс. кв.м.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в д. Костково.

4.1. В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения, является единая теплоснабжающая организация – Валдайский район теплоснабжения  ООО «ТК Новгородская».

| № п/п | Показатели котельной № 24 | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее кол-во источников централизованного теплоснабжения | шт. | 1 |
| 2. | Установленная мощность котельной по паспортам котлов завода-изготовителя | Г/кал./час. | 2,6 |
| 3. | Располагаемая мощность котельной по режимным картам котлов | Гкал/час | 2,473 |
| 4. | Подключенная тепловая нагрузка при расч. темп. наиболее хол. .пятидневки согл. СРиП 23-01-99 « Строительная климатология»: | Гкал/час | 0,456 |
|  | В т.ч. отопление | Гкал/час | 0,456 |
|  | ГВС | Гкал/час | 0 |
| 5. | Кол-во котлов | Ед. | 3 |
| 6. | Коэффициент загрузки котельной по теплопроизводительности указанных в паспортах котлов (завода изготовителя) | % | 14,37 |
| 7. | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, состоящих на балансе предприятия | км | 0,7054 |
| 8. | В т.ч. отопление | км | 0,7054 |
|  | ГВС | км | 0 |
|  | В т.ч. надземная прокладка | км | 0,2052 |
|  | Подземная прокладка | км | 0,5002 |
| 9. | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, состоящих на балансе предприятия | км | 0,7054 |
|  | В т.ч. - ду 57 | км | 0,229 |
|  | -ду 108 | км | 0,3442 |
|  | -ду 159 | км | 0,1322 |
| 10. | Температурный график работы котельной в отопительный период 95-70 С и температуре наружного воздуха – 28С | t | 95/70 |
| 11. | Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на период | Гкал/год | 245,33 |

## Потребность в тепле на отопление  для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

4.2. В связи с перерасчетом полезного отпуска тепловой энергии потребителям Костковского сельского поселения  изменен плановый объем реализации тепловой энергии котельной № 24 Валдайского района теплоснабжения  ООО «ТК Новгородская»:

| № Котельной | Поселение, н.п. | 2019 год (Гкал) | 2020 год (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Костковское д. Костково | 590,28 | 592,91 |

Укрупненные показатели теплового потока приняты по новым типовым проектам с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

4.3. В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. В индивидуальных жилых домах  печное отопление. Топливом являются дрова и уголь. Жители многоквартирных домов д. Костково и жители частного сектора для нужд пищеприготовления используют сжиженный газ, который в баллонах для населения доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции в г. Валдай.

В настоящее время жилая застройка населенных пунктов Костковского сельского поселения природным газом не газифицирована,  котельная № 24, принадлежащая ООО «ТК Новгородская», так же работает на каменном угле.

Газоснабжение Костковского поселения природным газом в ближайшее время не планируется, так как велика удаленность  населенных пунктов от существующих  межпоселковых газопроводов в соседних поселениях.

5. Графическая часть

Принципиальная схема объектов теплоснабжения от котельной № 24 д. Костково

# Text boxes

Костково, 4

Q=53905ккал/ч

13. Ду 100мм

L=24м

Костково, 3

Q=58250ккал/ч

Костково, 1

Q=56905 кал/ч

Костково, 2

Q=54548 ккал/ч

2.Ду 50 мм

L=47м

Котельная № 24

Q=0,288 Гкал/ч

ТК 3

14.Ду 50мм L=12

16.Ду 50 мм

L=12м

Жилой дом № 5

12. Ду 50 мм

L=25 м

Жилой дом № 6

15.Ду 50мм L=12

4.Ду 50 мм

L=4м

5.Ду 50 мм

L=11м

11.Ду100 мм L=122 м

8. Ду 100 мм

L=15 м

Жилой дом № 8

Жилой дом № 7

6.Ду150 мм

L=68,2

9.10. Ду 100мм

L=15 м

Жилой дом № 10

Жилой дом № 9

Жил.дом № 12

Жил.дом № 11

3.Ду50мм L=16м

ТК 4

7. Ду 100 мм

L=78,2

ТК1

ТК 2

1. Ду 150 мм

L=64м