Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2019 № 1868

Валдай

Об актуализации схемы теплоснабжения

Любницкого сельского поселения

Администрация Валдайского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Любницкого сельского поселения, утвержденную решением Совета депутатов Любницкого сельского поселения от  08.11.2012 № 69 «Об утверждении схемы теплоснабжения Любницкого сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.10.2019 № 1868

Схема теплоснабжения

Любницкого сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Любницкого сельского поселения  Валдайского муниципального района является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план Любницкого сельского поселения.

- Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

2.1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение.

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

2.4. Обеспечение жителей Любницкого сельского поселения тепловой энергией.

2.5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Любницкого  сельского поселения.

2.6. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

3.1. Любницкое сельское поселение  входит в состав Валдайского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

В состав Любницкого сельского поселения  входит 24 населенных пункта. Административным центром поселения является д. Любница. Численность населения Любницкого сельского поселения на 01.10.2019 – 623 человека.

3.2. Географическая площадь территории Любницкого поселения составляет – 24700 га.

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской  возвышенности, на западе от города Валдай,  на территории  Валдайского национального парка.

Граница муниципального образования Любницкого сельского поселения проходит: на севере - от места пересечения реки Ямница с административно-территориальной границей Крестецкого района по административно-территориальной границе Крестецкого района, по руслу реки Поломять, по оси автодорог на д. Сосницы и п. Яжелбицы; на востоке - по мелиоративной канаве, по руслу реки Лососенка, по границе кварталов 147, 182, 183, 153 Яжелбицкого лесничества ФГУ «Валдайский лесхоз», по оси автодороги на д.Дворец; на юге - по границе квартала 26 Валдайского лесничества ГУ «Национальный парк «Валдайский», по берегу озера Сомино, по руслу реки Орловка, по границе квартала 42 Борского лесничества ГУ «Национальный парк «Валдайский», по границе квартала 213 Яжелбицкого лесничества ФГУ «Валдайский лесхоз», по границе кварталов 6,5,4 Замошского лесничества ФГУ «Валдайский лесхоз», по оси автодороги на д.Любница, по оси железной дороги Москва - Псков, по административно-территориальной границе Демянского района; на западе - по административно-территориальным границам Демянского и Крестецкого районов до места пересечения с рекой Ямницей.

3.3. Территория Любницкого сельского поселения, относящаяся к зоне избыточного увлажнения, имеет много озер различной величины и формы.

В геологическом строении принимает участие мощная толща осадочных палеозойских отложений, залегающая на породах кристаллического фундамента и включающая в себя ряд систем (кембрий, деван и карбон). Представлена она переслаивающимися известняками, доломитами, мергелями, песками, песчаниками и глинами общей мощностью свыше 1500 м.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура составляет 3,7 °С. Самый теплый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2 °С, а самый холодный январь – 8,9 °С. Абсолютный минимум температуры –  -41 °С, максимум – +32 °С.

4. Сведения о котельных, расположенных на территории  поселения.

4.1. В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителями договор теплоснабжения, является единая теплоснабжающая организация – Валдайский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».  На территории Любницкого сельского поселения находятся  две котельные данного общества с ограниченной ответственностью.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х труб.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любницкое сельское поселение | Котельная №23 д.Любница, ул.8-го Марта, д. 47 | 1,75 | 1,0 |
| 2. | Любницкое сельское поселение | Котельная №21 д.Лутовенка | 0,21 | 0,492 |

4.2. Централизованным теплоснабжением в д. Лутовёнка обеспечивается общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека и 16-ти квартирный жилой дом, 5 домов 2-квартирных домов блокированной застройки.  Установленная мощность котельной № 21 – 0,21 Гкал/час, протяженность сетей – 0,492 км., работает на природном газе.

В д.Любница от котельной  № 23 установленной мощностью 1,75 Гкал/час снабжаются теплом детский сад, общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, два 18-ти квартирных, четыре 12-ти квартирных дома и один 2-х квартирный жилой дом блокированной застройки. Протяженность тепловых сетей – 1,0 км. Котельная  работает на твердом топливе (каменный уголь).

Индивидуальная  жилая застройка поселения имеет  печное отопление.

4.3. В связи с изменением способа осуществления потребителями Любницкого сельского поселения оплаты коммунальной услуги по отоплению в  течение отопительного периода (1/7) изменен плановый объем реализации    тепловой энергии котельных ООО «ТК  Новгородская»:

| № Котельной | Поселение, н.п. | 2019 год (Гкал) | 2020 год (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Любницкое, д. Лутовенка | 314,40 | 250,84 |
| 23 | Любницкое, д. Любница | 925,89 | 886,93 |

5. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

5.1.  Новые площади в д. Любница генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов с придомовыми участками.

В генплане Любницкого сельского поселения определены следующие функциональные зоны:

5.1.1. Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

5.1.2. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

5.1.3. Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности.

5.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

5.1.5. Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

5.1.6. Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

5.1.7. Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

5.1.8. Зона водного фонда

5.1.9. Зона лесного фонда.

5.2. Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Деревня Любница  имеет в настоящее время газо-, тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

В настоящее время жители  двухэтажных многоквартирных домов, индивидуальной малоэтажной застройки используют сжиженный газ от индивидуальных баллонных установок на нужды приготовления пищи. Газоснабжение природным газом  д.Любница  планируется в долгосрочном периоде, так как газ является самым целесообразным ресурсом.

5.3 Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизиям и ремонту. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется поверхностно с использованием теплозащитных материалов

5.4. Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей нет. При строительстве межпоселкового газопровода возникнет необходимость реконструкции существующей котельной №23 и подключение её к природному газу.

4. Графическая часть.